## Slide 1
ZOMI
AI计算集群
系统架构

## Slide 2: Content

## Slide 3: Content
L0/L1 机房（风、火、水、电）
L2 算力底座（计算、 组网、存储）
L3 智算使能（容器&虚拟化、分布式并行计算、运维&运营）

## Slide 4
00
计算集群总览

## Slide 5: 集群解决方案概览
冷冻站
中压配电室
油机室
核心机房
电池室
主控室
低压配电室
会议室
备件室
冷却塔
UPS室
基建楼宇系统
机房、配套楼宇土建、风火水电等
物理基础设施
供电/备电、制冷、布线、机柜、安防等
算力底座
服务器、存储系统、网络系统及组网等
算力使能平台
多租户、虚拟化、分布式并行计算、运维&运营等
应用与服务
数据业务及应用（大数据、互联网、HPC、AI等）
L4
L3
L2
L1
L0
  集群系统架构分层

## Slide 6: 集群系统软件平台与应用
高性能计算中心
AI计算中心
云数据中心
算力服务底座 (HCSO)
运营平台
全栈统一
运维平台
高效液冷+高功率供电
计算子系统(多样性算力)
昇腾算力
鲲鹏算力
x86算力
GPU算力
一体化机房
存储子系统
网络互联
子系统
资源监控
告警日志
运维
可视化
…
AI训练服务
HPC服务
大数据服务
HPC平台
CCSuite
AI平台
ModelArts
大数据平台
HPC资源池
AI资源池
通用资源池
全栈垂直优化
横向资源
复用
横向资源
复用
基建楼宇系统
机房、配套楼宇土建、风火水电等
物理基础设施
供电/备电、制冷、布线、机柜、安防等
算力底座
服务器、存储系统、网络系统及组网等
算力使能平台
多租户、虚拟化、分布式并行计算、运维&运营等
应用与服务
数据业务及应用（大数据、互联网、HPC、AI等）
L4
L3
L2
L1
L0
  集群系统架构分层
Notes: 0920：标题不合适
一层：展厅+中压/高压配电（含UPS+电池室）
二层：NOC Network Operation Center主控室 + 核心机房 + 变压器室
三层：核心机房 + 变压器室
室外：冷塔+冷水机组，柴电
===============================================
核心机房：2层，分为 风冷区（管理面）+液冷区（业务面） + NOC
其他的都放1层

## Slide 7
01
L0/L1 机房

## Slide 8: L0/L1 机房配套
L0、L1 机房配套重视布局 | 供电 | 制冷 | 承重
重算力高密高功率，机房从风冷走向液冷是趋势
新型智算中心
通用云数据中心

## Slide 9: L0/L1 机房配套
 | 通用云数据中心 | 新型 AI 智算中心
机房供电 | 8KW~12kW/柜 | xxKW~xxxKW/柜
机房制冷 | 风冷 + 列间空调 | 液冷 + 风液混合部署
机房承重 | ≥ xxxxkg/m² | xxxxkg/m² ~ xxxxkg/m² （如承重不满足，需散力架辅助）
网络部署 | 管理 + 业务 + 数据 三平面 布线规模小 | 管理 + 业务 + 参数 + 数据 四平面 布线复杂度提升数倍，万卡需 xW 根光纤
运维管理 | 分散管理 | 智能统一管理

## Slide 10: 液冷关键价值
液冷使能通用算力和算力芯片性能充分释放
液冷可显著提升系统可靠性
相同环境温度，液冷器件温度较风冷低5~10℃，失效率下降~xx%
风冷服务器
液冷服务器
注：风冷和液冷服务器可靠性均满足质量出口要求，液冷相对风冷可靠性进一步提升

## Slide 11: 液冷关键价值
有效降低 xPU 功耗，液冷大幅降低机房 PUE，提升机房市电利用率 xx%+
项目 | 风冷 | 液冷 | 对比
服务器功耗（W） | A | ~0.xA | ~xx%
PUE | ≤1.5 | ≤1.15 | ~20%+
市电利用率 （服务器台数/MW） | B | ~1.xxB | ~xx%+
基于通用计算鲲鹏服务器数据测算
6kW
66kW
精密空调
15kW
20kW
1
1.5
1.25
1.15
单柜功率密度
（KW/柜）
PUE
1.1
液冷
2.0
AHU，
行级空调

## Slide 12
02
L2 算力底座

## Slide 13: L2 算力底座：计算 | 网络 | 存储
更多模型并行技术的应用
更大规模/更复杂的组网
更大数据量存储和读写
计算
网络
存储
超大组网规模：2层1:1无收敛的AI网络架构，支持xxxK集群规模组网，千卡到万卡平滑演进
网络级负载均衡：算网协同调度，优化AI训练参数面HASH冲突
极致读写性能：高IOPS和并行大带宽，大小I/O自适应，混合负载高效，提升训 练效率
智能分级存储：全闪+混闪的智能分级存储， PB级存取+TB级带宽，综合效率更高
计算层
HPC计算集群
离线分析集群
Home备份
数据生命周期管理（放置策略、迁移策略、删除策略）
资源池
管理层
SSD高性能池
热
温
冷
混合存储池
HDD大容量池
自动迁移
自动迁移
智能分级存储
生命周期
管理层
算力密度&精度: 单柜算力密度持续上升，不同精度格式支持（BF16/FP8）
超大规模单体集群：千亿稠密/千亿稀疏需要万卡集群；TP&EP规模扩大，需要更大规模超节点集群，提升MOE模型训练效率；
Scale up：
通过超节点规格提升单位算力
Scale out：
通过组网能力提升规模算力

## Slide 14: L2 算力底座：计算
卡间互连：大带宽互连，大模型 Tensor 并行高速通信
RoCE网口带宽：芯片直出 X00Gbps
X00Gbps大带宽RoCE参数面网络：模型参数在参数面网络持续快速交换

## Slide 15: L2 算力底座：计算
Kunpeng
Kunpeng
Kunpeng
Kunpeng
昇腾
昇腾
昇腾
昇腾
昇腾
昇腾
昇腾
8 * 200G
AI计算节点硬件架构：优先瞄准大带宽参数面匹配对接
逻辑架构视图
物理硬件视图
昇腾
高速HCCS互连
参数面网络

## Slide 16: L2 算力底座：计算
AI计算节点硬件架构：优先瞄准大带宽参数面匹配对接
物理硬件视图

## Slide 17: L2 算力底座：网络
智算集群网络方案设计：四平面独立组网，参数面/数据面采用大带宽RoCE满足大象流
四个独立网络平面：AI参数面、数据面、业务面、运维管理面
高性能AI参数面：200G，高带宽无收敛胖树拓扑，用于AI大模型训练中的参数交换
高性能数据面： 100G，高带宽无收敛胖树拓扑，用于计算节点访问高性能存储
关键特性：参数面/数据面支持多租安全隔离、参数面网络负载均衡NSLB

## Slide 18: L2 算力底座：网络
25G 网络
10GE 网络
GE 网络
100G 网络
100G RoCE 网络
200G RoCE 网络
400G RoCE 网络
数据面
参数面
Border Leaf 交换机
防火墙
防火墙
带内管理区
汇聚交换机
业务Spine
25G 交换机
管理业务Leaf
计算业务Leaf
25G 交换机
TOR交换机
Spine交换机
25G 交换机
100G RoCE 交换机
训练/推理服务器
管理面
TOR交换机
Spine交换机
400G RoCE 交换机
分析器
控制器
训练业务 2*25G
存储区
全闪
混闪
分级
带外管理区
业务面
存储业务Leaf

## Slide 19: 参数面组网设计案例：大带宽网络、无收敛二层胖树拓扑
AI 参数面组网拓扑图
AI参数面Spine交换机
计算节点
计算节点
…
计算节点
计算节点
…
计算节点
计算节点
…
…
…
…
AI参数面Leaf交换机
8*200G
400G光纤互联
每节点8*NPU卡，
每卡1*200G RoCE网口
框式RoCE交换机，
xxx*400G端口，共xx台
无收敛
二层胖树拓扑
盒式RoCE交换机，xx*400G端口，共xxx台
Spine层
交换机
Leaf层
交换机
昇腾服务器
xxxx台，xxxx卡
基于RoCE协议的RDMA无损网络
200G高带宽、无收敛二层胖树拓扑
每NPU卡直出1*200G RoCE网口，每台训练服务器8*NPU卡
Spine&Leaf交换机之间采用400G光纤互联，减少光模块数量
AI 参数面网络设计方案

## Slide 20: 参数面组网案例：大带宽网络、无收敛二层胖树拓扑
AI 参数面组网拓扑图
AI参数面Spine交换机
计算节点
计算节点
…
计算节点
计算节点
…
计算节点
计算节点
…
…
…
…
AI参数面Leaf交换机
8*200G
400G光纤互联
每节点8*NPU卡，
每卡1*200G RoCE网口
框式RoCE交换机，
xxx*400G端口，共xx台
无收敛
二层胖树拓扑
盒式RoCE交换机，xx*400G端口，共xxx台
Spine层
交换机
Leaf层
交换机
昇腾服务器
xxxx台，xxxx卡
以xxxx卡为例，采用框+盒交换机组网
Leaf交换机上下行1:1无收敛
Spine预留扩容空间
通过新增Leaf交换机
支持xxxx台昇腾服务器，xxxxx卡扩容
AI 参数面网络设计方案

## Slide 21: 数据面组网案例：二层无收敛胖树，支持大模型训练存储
数据面组网拓扑图
采用100G RoCE网络，二层胖树无收敛组网
训练服务器支持2*100G数据面网口（独立于AI参数面网络）
高速缓存层存储服务器支持2*100G网口
大容量层存储服务器支持2*100G网口
存储系统
计算系统
高性能层
存储服务器
…
…
昇腾训练服务器
数据面Spine交换机
xxx*400G端口
…
存储业务汇聚交换机
存储业务TOR
业务面核心交换机
客户数据中心网络
Spine层
交换机
Leaf层
交换机
样本数据从外部网络导入、导出AI集群
2*100G
计算节点2*100G
数据面RoCE网口
高速缓存节点
2*100G RoCE网口
2*100G
大容量存储节点
2*100G RoCE网口
2*100G
高性能层与大容量存储层之间数据自动迁移
计算节点读写高速缓存层数据
RoCE网络
二层胖树拓扑
数据面Leaf交换机(计算侧)
xxx*100G端口，上下行1:1
数据面Leaf交换机(存储侧)
xxx*100G端口，上下行1:1
大容量层
存储服务器
数据面网络设计方案
外部网络
AI智算集群
分级
统一命名空间

## Slide 22: 数据面组网案例：二层无收敛胖树，支持大模型训练存储
数据面组网拓扑图
数据面组网建议采用2*100G RoCE高速网络
匹配万亿参数大模型及复杂AI业务场景数据搬迁需求
存储系统
计算系统
高性能层
存储服务器
…
…
昇腾训练服务器
数据面Spine交换机
xxx*400G端口
…
存储业务汇聚交换机
存储业务TOR
业务面核心交换机
客户数据中心网络
Spine层
交换机
Leaf层
交换机
样本数据从外部网络导入、导出AI集群
2*100G
计算节点2*100G
数据面RoCE网口
高速缓存节点
2*100G RoCE网口
2*100G
大容量存储节点
2*100G RoCE网口
2*100G
高性能层与大容量存储层之间数据自动迁移
计算节点读写高速缓存层数据
RoCE网络
二层胖树拓扑
数据面Leaf交换机(计算侧)
xxx*100G端口，上下行1:1
数据面Leaf交换机(存储侧)
xxx*100G端口，上下行1:1
大容量层
存储服务器
数据面网络设计方案
外部网络
AI智算集群
分级
统一命名空间

## Slide 23: 高性能存储：多协议融合互通，支撑大模型IO高效访问需求
采用分离式架构和 CRAQ 技术，通过 Direct I/O 和 RDMA 优化，结合无状态元数据服务和用户态零拷贝设计的客户端，实现高性能的数据访问和强一致性保障

## Slide 24
03
L3 智算使能

## Slide 25: L3 智算使能：基础使能 & 智算平台
单机执行最优
集群并行最优
中断时间最短
自适应动态索引
整图编译计算
近似自然梯度优化
选择性重计算
全局内存复用
断点续训
跨产品故障定界
故障统一管理
健康检查
多流水并行
子图并行
MoE并行
多副本并行
数据并行
长序列并行
优化器并行
层内模型并行自动并行
单机计算效率
万卡集群线性度
故障恢复时间（MTTR）
XX云运维平台
CCAE
跨层跨域故障定界
集群环境检查
告警监控、日志管理、故障诊断……
集中运维
DM
计算
网络
存储
NCE
单机
跨域运维
训练效率 = 单机执行最优 & 集群并行最优 & 中断时间最短

## Slide 26
总结与思考

## Slide 27: Summary
大模型训练负载呈现出 高并行&网络化 的特征，集群成为最佳算力平台
集群建设关键：基础设施先进性、超大规模互连、极致算力效率、集群高可用&易运维
围绕集群规模、计算效率、长稳运行发力，打造应用亲和的集群架构，最大化使能有效算力

## Slide 29: 引用与参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/683671511
https://www.hiascend.com/
PPT 开源在：https://github.com/chenzomi12/AIInfra